# 在 iSCSI Target 服务器中使用LVM创建和设置LUN（二）
[日期：2015-03-03]	来源：Linux中国 作者：Linux	[字体：大 中 小]

LUN是逻辑单元号，它与iSCSI存储服务器共享。iSCSI 目标器通过TCP/IP网络共享它的物理驱动器给发起程序（initiator）。这些来自一个大型存储（SAN：Storage Area Network）的驱动器集合称作LUN。在真实环境中LUN是在LVM中定义的，因为它可以按需扩展。

在目标器中使用 LVM 创建 LUN
#### 为什么使用LUN？
LUN用于存储，SAN存储大多数由LUN的集群来组成存储池，LUN由目标器的几块物理驱动器组成。我们可以使用LUN作为系统物理驱动器来安装操作系统，LUN可以用在集群、虚拟服务器、SAN中。在虚拟服务器中使用LUN的主要用途是作为操作系统的存储。LUN的性能和可靠性根据在创建目标存储服务器时所使用的驱动器决定。
#### 前置阅读
要了解创建iSCSI 目标器，点击下面的链接。
使用iSCSI Target创建集中式安全存储（一）
#### 主服务器设置
系统信息和网络设置部分与前文的iSCSI 目标器相同 - 我们在相同的服务器上定义LUN。
- 操作系统 – CentOS 6.5 (Final)
- iSCSI 目标器 IP – 192.168.0.200
- 使用的端口 : TCP 860, 3260
- 配置文件 : /etc/tgt/targets.conf
#### 在iSCSI 目标器使用LVM创建LUN
首先，用fdisk -l命令找出驱动器的列表，这会列出系统中所有分区的列表。
# fdisk -l
上面的命令只会给出基本系统的驱动器信息。为了得到存储设备的信息，使用下面的命令来得到存储设备的列表。
# fdisk -l /dev/vda && fdisk -l /dev/sda

列出存储设备
注意：这里vda是虚拟机硬盘，因为我使用的是虚拟机来用于演示，/dev/sda 是额外加入的存储。
#### 第一步： 创建用于LUN的LVM驱动器
我们使用/dev/sda驱动器来创建LVM。
# fdisk -l /dev/sda

列出LVM驱动器
现在让我们使用如下fdisk命令列出驱动器分区。
# fdisk -cu /dev/sda
- 选项 ‘-c’ 关闭DOS兼容模式。
- 选项 ‘-u’ 用于列出分区表时给出扇区而不是柱面的大小。
使用n创建新的分区。
Command(m for help): n
使用p创建主分区。
1. Command action
2. e extended
3. p primary partition (1-4)
给我们创建的分区一个分区号。
Partition number (1-4):1
到这里，我们就要设置LVM驱动器了。因此，我们需要使用默认的设置来使用整个驱动器。
1. First sector (2048-37748735,default2048):
2. Usingdefault value 2048
3. Last sector,+sectors or+size{K,M,G}(2048-37748735,default37748735):
4. Usingdefault value 37748735
选择分区的类型，这里我们要设置LVM，因此使用8e。使用l列出所有的类型。
Command(m for help): t
选择想要改变类型的分区。
1. Selected partition 1
2. Hex code (type L to list codes):8e
3. Changed system type of partition 1 to 8e(Linux LVM)
在改变完类型之后，通过打印（p）选项来列出分区表。
1. Command(m for help): p
3. Disk/dev/sda:19.3 GB,19327352832 bytes
4. 255 heads,63 sectors/track,2349 cylinders, total 37748736 sectors
5. Units= sectors of 1*512=512 bytes
6. Sector size (logical/physical):512 bytes /512 bytes
7. I/O size (minimum/optimal):512 bytes /512 bytes
8. Disk identifier:0x9fae99c8
10. DeviceBootStartEndBlocksIdSystem
11. /dev/sda1 204837748735188733448eLinux LVM
使用w写入设置并退出fdisk工具，重启系统使设置生效。
作为参考，我下面附上了截图来给你在创建LVM驱动器时一个明确的指导。

创建LVM分区
系统重启后，使用fdisk命令列出分区表。
# fdisk -l /dev/sda

验证LVM分区
#### 第二步： 为LUN创建逻辑卷
现在我们使用‘pvcreate’命令创建物理卷。
# pvcreate /dev/sda1
用iSCSI的名字创建卷组来区分这个卷组。
# vgcreate vg_iscsi /dev/sda1
这里我定义了4个逻辑卷，因此在我的iSCSI target上就会有4个LUN。
1. # lvcreate -L 4G -n lv_iscsi vg_iscsi
2. # lvcreate -L 4G -n lv_iscsi-1 vg_iscsi
3. # lvcreate -L 4G -n lv_iscsi-2 vg_iscsi
4. # lvcreate -L 4G -n lv_iscsi-3 vg_iscsi
列出物理卷、卷组和逻辑卷确定。
1. # pvs && vgs && lvs
2. # lvs
为了更好地理解上面的命令，我在下面包含了截图作为参考。

创建LVM逻辑卷

验证LVM逻辑卷
#### 第三步: 在目标器中定义LUN
我们已经创建了逻辑卷并准备使用LUN，现在我们在目标器配置中定义LUN，只有这样做它才能用在客户机中（发起程序）。
用你选择的编辑器打开位于‘/etc/tgt/targets.conf’的目标器配置文件。
# vim /etc/tgt/targets.conf
追加下面的target配置文件中的定义。保存并关闭文件。
1. <targetiqn.2014-07.com.tecmint:tgt1>
2. backing-store /dev/vg_iscsi/lv_iscsi
3. </target>
4. <targetiqn.2014-07.com.tecmint:tgt1>
5. backing-store /dev/vg_iscsi/lv_iscsi-1
6. </target>
7. <targetiqn.2014-07.com.tecmint:tgt1>
8. backing-store /dev/vg_iscsi/lv_iscsi-2
9. </target>
10. <targetiqn.2014-07.com.tecmint:tgt1>
11. backing-store /dev/vg_iscsi/lv_iscsi-3
12. </target

在target中配置LUN
上图的解释：
1. iSCSI 采取限定名 (iqn.2014-07.com.tecmint:tgt1).
2. 名称随便你
3. 用于确定目标名， 这是这台服务器中的第一个目标
4. LVM共享特定的LUN。
接下来使用下面的命令重载tgd服务配置。
# /etc/init.d/tgtd reload

重载配置
接下来使用下面的命令验证可用的LUN。
# tgtadm --mode target --op show

列出可用LUN

LUN信息
上面的命令会列出可用LUN的下面这些信息
1. iSCSI 限定名
2. iSCSI 已经准备好
3. 默认LUN 0被控制器所保留
4. LUN 1是我们定义的目标器
5. 这里我为每个LUN都定义了4GB
6. 在线： 是的，这就是可以使用的LUN
现在我们已经使用LVM为目标器定义了LUN，这可扩展并且支持很多特性，如快照。我们将会在第三部分了解如何用目标器授权，并且本地挂载远程存储。